РУКОВОДСТВО

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

DP-B038

Предупреждение

Перед началом любой программы физической тренировки, проконсультируйтесь с врачом. Это особенно важно для людей, которые ранее не занимались спортом регулярно и у которых есть проблемы со здоровьем. Внимательно прочитайте все инструкции перед началом использования данного оборудования. Производитель не несёт ответственность за полученные травмы или материальный ущерб, нанесённый в результате эксплуатации данного изделия.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Перед началом любой программы физической тренировки проконсультируйтесь с врачом. Рекомендуется пройти полное обследование организма.

Занимайтесь с интенсивностью, соответствующей вашему уровню подготовки. Не переутомляйтесь. Если вы почувствовали боль или у вас возникли другие неприятные ощущения, немедленно прекратите тренировку. Срочно обратитесь к врачу.

Устанавливайте оборудование на твёрдую, ровную поверхность. Используйте защитный коврик, чтобы не повредить пол или ковёр. Для обеспечения безопасности оставьте, по крайней мере, по 0,5 метра свободного пространства со всех сторон от тренажёра.

Не разрешайте детям играть возле тренажёра или использовать его. Не кладите руки на движущиеся части тренажёра.

Проверяйте надёжность крепления деталей кросс-тренажёра перед каждым занятием. Удостоверьтесь, что все детали хорошо прикреплены, а гайки, болты и педали прочно затянуты.

При использовании кросс-тренажёра надевайте специальный спортивный костюм и обувь. Не надевайте свободную одежду. Не используйте обувь на кожаной подошве или на высоком каблуке.

Максимальный вес пользователя – 100 кг.

# ВНИМАНИЕ

Внимательно прочитайте все инструкции перед началом сборки.

Обязательно выньте все детали из упаковки и сверьте наличие с перечнем деталей.

Не выбрасывайте упаковку до окончания сборки кросс-тренажёра.

Используйте данное оборудование только в соответствии с инструкцией. Если вы обнаружили повреждённые детали во время сборки или проверки оборудования, или услышали нехарактерный шум во время эксплуатации, прекратите его использование. Не используйте оборудование до устранения неисправности.

ПОДРОБНЫЙ ЧЕРТЁЖ

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ

| № | Описание | Кол-во | № | Описание | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Основная рама | 1 | 36 | Волнистая шайба Ø16 | 4 |
| 2 | Стойка руля Ø50 | 1 | 37 | Болт M8x15 | 4 |
| 3 | Руль | 1 | 38 | Кабель натяжения | 1 |
| 4 | Стойка сидения | 1 | 39 | Втулка стойки сидения | 1 |
| 5 | Трубка регулировки положения сидения | 1 | 40 | Пружинная ручка | 1 |
| 6 | Ведомое колесо | 1 | 41 | Левая педаль | 1 |
| 7 | Задний стабилизатор | 1 | 42 | Правая педаль | 1 |
| 8 | Передний стабилизатор | 1 | 43 | Наконечник накладки | 2 |
| 9 | Ремённый шкив и кривошипный механизм | 1 | 44 | Левая накладка | 1 |
| 10 | Hand Pulse Sensor with Wire | 2 | 45 | Правая накладка | 1 |
| 11 | Винт | 2 | 46 | Гайка M10 | 2 |
| 12 | Пенопластовая рукоятка | 2 | 47 | Болт регулировки | 2 |
| 13 | T-образная ручка | 1 | 48 | Дугообразный кронштейн | 2 |
| 14 | Кронштейн | 1 | 49 | Маховое колесо | 1 |
| 15 | Накладка руля | 1 | 50 | ГАЙКА | 2 |
| 16 | Болт M8x15 | 1 | 51 | ГАЙКА | 1 |
| 17 | Волнистая шайба Ø10 | 1 | 52 | Шайба | 1 |
| 18 | Болт M8x15 | 2 | 53 | Втулка L | 1 |
| 19 | Ручка регулировки натяжения | 1 | 54 | Подшипник | 2 |
| 20 | Компьютер | 1 | 55 | Втулка оси | 2 |
| 21 | Сидение | 1 | 56 | Втулка R | 1 |
| 22 | Наконечник | 2 | 57 | Шайба | 1 |
| 23 | Шайба | 4 | 58 | Ремень | 1 |
| 24 | Нейлоновая гайка M8 | 4 | 59 | Болт M6x15 | 1 |
| 25 | Шайба | 1 | 60 | Подшипник | 2 |
| 26 | Ручка регулировки | 1 | 61 | Болт M8x25 | 1 |
| 27 | Накладка стойки сидения | 1 | 62 | Пружина | 1 |
| 28 | Накладка передней стойки | 1 | 63 | ГАЙКА | 2 |
| 29 | Средний кабель | 1 | 64 | Наконечник заднего стабилизатора (L) | 1 |
| 30 | Передний наконечник ( L ) | 1 | 65 | Ручка регулировки M10 | 2 |
| 31 | Передний наконечник ( R ) | 1 | 66 | Наконечник заднего стабилизатора (R) | 1 |
| 32 | Болт M8x70 | 4 | 67 | Наконечник руля | 2 |
| 33 | Винт | 11 | 68 | Накидной ключ | 1 |
| 34 | Накидная гайка M8 | 4 | 69 | Ключ с шестигранной головкой | 1 |
| 35 | Волнистая шайба | 4 |  |  |  |

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

ЭТАП 1

1. Прикрепите Передний стабилизатор (8) к Основной раме (1). Зафиксируйте его при помощи 2 Накидных гаек (34) и 2 Волнистых шайб (35). Прикрепите Задний стабилизатор (7) аналогичным образом. Затяните гайки при помощи Шестигранного ключа (69), входящего в комплект.

2. Вставьте оси Левой педали (41) и Правой педали (42) в резьбовое отверстие кривошипного механизма. Правая педаль должна находиться с правой стороны тренажёра, когда вы на нём сидите. Обратите внимание на то, что Правая педаль прикручивается в направлении по часовой стрелке, а Левая педаль – в направлении против часовой стрелки.

ЭТАП 2

1. Подключите Средний кабель (29) к кабелю датчика, выходящему из Основной рамы. Вставьте конец кабеля сопротивления Ручки регулировки натяжения (19) в зажим Кабеля натяжения (38), как это показано на рисунке.

Установите Накладку передней стойки (28) на Основную раму (1). Вставьте Стойку руля (2) в трубку на Основной раме (1) и зафиксируйте её при помощи Волнистой шайбы (36) и Болта (37).

2. Выньте Шайбу (23) и Нейлоновую гайку (24) из нижней части Сидения. Вставьте болты, расположенные на нижней части Сидения (21), в отверстия Трубки регулировки положения сидения (5). Зафиксируйте болты при помощи Шайбы (23) и Нейлоновой гайки (24). Затяните при помощи Шестигранного ключа, входящего в комплект. Прикрепите Трубку регулировки положения сидения (5) к Стойке сидения (4) при помощи Шайбы (25) и Ручки регулировки положения сидения (26).

3. Установите Накладку стойки сидения (27) на Стойку сидения (4). Вставьте Стойку сидения (4) в отверстие на Основной раме и зафиксируйте её при помощи Пружинной ручки (40).

ЭТАП 3

1. Соедините Средний кабель (29) с кабелем, выходящим из Компьютера (20). Установите Компьютер (20) на верхнюю пластину Стойки руля (2) и зафиксируйте при помощи Болта (18). Затяните Болты при помощи Шестигранного ключа (69), входящего в комплект.

2. Прикрепите Руль (3) к Стойке руля (2). Зафиксируйте его при помощи Т-образной ручки (13), Кронштейна (14) и Накладки руля (15). Подключите кабель датчика, выходящий из Руля, к Компьютеру (20).

ПЕРЕД НАЧАЛОМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРЕНАЖЁРА УДОСТОВЕРЬТЕСЬ, ЧТО ВСЕ ГАЙКИ И БОЛТЫ ПРОЧНО ЗАКРЕПЛЕНЫ.

Инструкция по эксплуатации компьютера

ФУНКЦИИ КНОПОК:

MODE – Используйте для выбора функций.

SET – Используйте для настройки значений времени, расстояния, калорий и пульса (кроме режима сканирования).

RESET – Используйте для сброса значений времени, расстояния и калорий.

ФУНКЦИИ:

1.SCAN: Нажимайте кнопку «MODE», пока на дисплее не отобразится надпись «SCAN». В этом режиме на дисплее поочерёдно отображаются все параметры тренировки: время, скорость, расстояние, калории и пульс. Значение каждого параметра отображается в течение 4 секунд.

2.TIME: (1) Отсчёт времени от начала до завершения тренировки.

(2) Нажимайте кнопку «MODE», пока на дисплее не появится секция «ВРЕМЯ». Используйте кнопку «SET», чтобы установить время тренировки. Если установлено нулевое значение, компьютер будет издавать звуковой сигнал в течение 15 секунд.

3.SPEED: Отображается текущее значение скорости.

4.DIST: (1) Отсчёт пройденного расстояния от начала до завершения тренировки.

(2) Нажимайте кнопку «MODE», пока на дисплее не появится секция «РАССТОЯНИЕ». Используйте кнопку «SET», чтобы установить значение расстояния. Если установлено нулевое значение, компьютер будет издавать звуковой сигнал в течение 15 секунд.

5.CALORIES: (1) Отсчёт количества сожжённых калорий от начала до завершения тренировки.

(2) Нажимайте кнопку «MODE», пока на дисплее не появится секция «КАЛОРИИ». Используйте кнопку «SET», чтобы установить значение калорий. Если установлено нулевое значение, компьютер будет издавать звуковой сигнал в течение 15 секунд.

- PULSE: Нажимайте кнопку «MODE», пока на дисплее не появится секция «ПУЛЬС». Чтобы измерить значение частоты пульса, положите ладони на датчики пульсометра. На дисплее отобразится текущее значение вашей частоты пульса в ударах в минуту через 6~7 секунд.

Примечание:

Если во время измерения пульса контакт не очень хороший, на дисплее в течение первых 2~3 секунд может отображаться значение выше фактического. После этого устанавливается верное значение. Результаты измерения не могут использоваться в медицинских целях.

ПРИМЕЧАНИЕ：

1. Если изображение на дисплее тускнеет, или не отображаются цифры, необходимо заменить батарейки.

2. Если в течение 4 минут дисплей не получает сигнал, он автоматически переходит в режим ожидания.

3. После получения сигнала или после начала тренировки дисплей автоматически активируется.

4. Компьютер автоматически начинает производить вычисления, когда вы начинаете заниматься, и автоматически переходит в режим паузы, если вы не занимаетесь более 4 секунд.

ПАРАМЕТРЫ:

| ФУНКЦИИ | АВТОМАТИЧЕСКОЕ СКАНИРОВАНИЕ | Каждые 4 секунды |
| --- | --- | --- |
|  | ВРЕМЯ | 00:00’~99:59’ |
|  | ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ | Максимальная определяемая скорость – 99,9 КМ/Ч |
|  | РАССТОЯНИЕ ТРЕНИРОВКИ | 0,00~99,99 КМ или 0,00~9999 КМ |
|  | КАЛОРИИ | 0,1~999,9 кКАЛ |
|  | ЧАСТОТА ПУЛЬСА | 40~206 УДАРОВ В МИНУТУ |
| ТИП БАТАРЕЕК | 2 штуки типа AA |
| РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА | 0°C ~ +40°C |
| ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ | -10°C ~ +60°C |

# Разминка и упражнения после занятий:

Эффективная тренировка состоит из следующих этапов: разминка, аэробные упражнения, упражнения после занятий. Разминка является важной частью тренировки. С неё должно начинаться каждое занятие. Разминка необходима для подготовки организма к более трудоёмким упражнениям: она способствует разминке и растяжке мышц, улучшению кровообращения, увеличивает частоту пульса и снабжает мышцы необходимым количеством кислорода. После окончания тренировки необходимо повторить эти упражнения, чтобы избежать неприятных ощущений в мышцах. Мы предлагаем выполняться следующие упражнения для разминки и после окончания тренировки:

| Касания пальцев ног Медленно согните поясницу таким образом, чтобы спина и плечи находились в расслабленном положении. Тянитесь руками как можно ниже в направлении пальцев ног. Сосчитайте до 15, затем примите исходное положение. |  |
| --- | --- |
| Поднятие плеч: Поднимите правое плечо и коснитесь им уха. Оставайтесь в этом положении на один счёт. Затем опустите правое плечо и поднимите левое. Оставайтесь в этом положении на один счёт. |  |
| Вращения головой Выполняйте вращение головы в правую сторону, напрягая мышцы шеи с левой стороны, на один счёт. Затем запрокиньте голову и тянитесь подбородком к потолку на один счёт. Откройте рот. Выполните вращение головы в левую сторону на один счёт, и затем наклоните голову к груди на один счёт. |  |
| Растяжка мышц подколенных сухожилий: Примите положение сидя. Оставьте правую ногу вытянутой. Положите ступню левой ноги напротив внутренней стороны бедра правой ноги. Постарайтесь, по возможности, дотянуться до пальцев ног. Сосчитайте до 15. Затем примите исходное положение. Повторите упражнение для левой ноги. |  |
| Растяжка боковых мышц: Поверните руки в сторону и поднимите их над головой. Тянитесь правой рукой к потолку. Оставайтесь в таком положении на один счёт. Вы должны почувствовать напряжение мышц с правой стороны. Повторите упражнение для левой руки. |  |
| Растяжка ахиллесовых сухожилий: Упритесь ладонями в стену, выставив левую ногу вперёд и наклонив плечи. Держите правую ногу прямо. Согните левую ногу. Сделайте движение корпусом вперёд, стараясь коснуться бёдрами стены. Сосчитайте до 15. Примите исходное положение. |  |