РУКОВОДСТВО ПО

ЭКСПЛУАТАЦИИ БАТУТА

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ БАТУТА:

| Деталь | 6FT | 8FT | 10FT | 12FT | 14FT | 15FT |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| B | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| C | 6 | 6 | 8 | 8 | 8 | 10 |
| E | 36 | 48 | 60 | 72 | 88 | 100 |
| F | 0 | 0 | 8 | 8 | 8 | 12 |
| G | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| H | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |

ИЗОБРАЖЕНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

СБОРКА РАМЫ БАТУТА

Чтобы узнать названия деталей, см. Перечень деталей

Сборку должны осуществлять 2 взрослых человека в хорошей физической форме. Надевайте подходящую обувь и следите за сохранением равновесия, чтобы не упасть. Несоблюдение инструкций и предостережений может привести к серьёзным травмам.

СБОРКА ПРЫЖКОВОГО ПОЛОТНА И ЗАЩИТНОГО МАТА

ВНИМАНИЕ: Во время сборки пружины создают сильное натяжение. Пожалуйста, будьте очень осторожны, чтобы не прищемить пальцы.

# Text boxes

Защитный мат

Прыжковое полотно

Рама

Пружина

Трубки ножки

Дугообразная ножка

2. Сначала прикрепите две трубки ножек к дугообразной ножке.

1. Рассортируйте детали батута, как это показано на рисунке.

4. Продолжайте сборку до тех пор, пока вы не соберёте большой круг. В то время как помощник будет придерживать противоположный конец рамы, прочно соедините обе части круга и зафиксируйте их при помощи винта.

3. Чтобы собрать раму, соедините все части рамы при помощи винтов.

5. Прикрепите сборки дугообразных ножек к раме, как показано на рисунке.

6. Сборка рамы завершена.

8. Прикрепите полотно к раме напротив места крепления первой пружины. Затем прикрепите ещё две пружины посередине между первыми двумя напротив друг друга.

7. Расположите прыжковое полотно швом вниз и положите его внутрь рамы. Вставьте пружину в одно из треугольных креплений полотна. Затем прикрепите другой конец пружины к раме. Для крепления пружин к раме могут потребоваться большие усилия.

9. Используйте инструмент для натяжения пружины, как это показано на рисунке сверху. Пружины сильно натягивают полотно, поэтому может потребоваться прикреплять полотно с шагом 4-5 пружин, чтобы равномерно распределить натяжение.

10. Прочно прикрепите оставшиеся пружины к раме.

11. Наденьте чёрный защитный мат как шапочку для душа на край рамы, чтобы закрыть пружины. Привяжите все чёрные шнурки к раме. Не привязывайте их к пружинам.

12. Батут готов к использованию!